ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных исследований:

На основе региональной статистики за 20 лет (по параметрам электропотребления - около 1000 предприятий; по электродвигателям - 566 выборкам, около 100 тысяч штук) подтверждена статическая устойчивость параметров Н-распределений и разработаны теоретические основы динамики структуры состава электрооборудования электрического хозяйства и его электропотребления для отдельных предприятий и совокупности предприятий.

Сформулированы постулаты динамики первого и второго родов видовых для электрооборудования и ранговых для параметров (годовое электропотребление и мощность нагрузки) негауссовых Н-распределений и введено понятие структурно-топологической динамики Н-распределения, используемое для описания отдельных траекторий изменения численностей видов с учетом времени и взаимного влияния. Высокая степень согласованности и взаимокомпенсированности межвидовых связей временных рядов электрооборудования на видовой поверхности Н-распределения и временных рядов параметров электропотребления и мощности предприятий на ранговой подтверждается значимым коэффициентом конкордации, составляющим в среднем для электрооборудования - 0,70,  для электропотребления - 0,97, для мощности нагрузки - 0,94.

На основе созданного регионального информационного банка данных основных электрических показателей “Хакасэлектро”, семейства моделей и индикаторов технического анализа, учитывающих ценологическое влияние рыночной среды, предложена технология определения параметров электропотребления конкретного предприятия с учетом его места в техноценозе общего электропотребления, что существенно повышает достоверность и точность прогнозов. Доказано наличие и определена величина резерва снижения активной мощности нагрузки предприятий Хакасии в часы максимума энергосистемы при управлении энергосбережением экономико-ценологическими методами и при создании среды минигенерирующих мощностей.

Разработана концепция определения параметров электропотребления и реализации электроснабжения мини и малых предприятий, определяющая возможность энергосбережения не менее 50% и опирающаяся на структуризацию виртуальной касты электропотребления по видам деятельности. Концепция определяет новый подход к построению систем электроснабжения мини и малых предприятий, к взаимоотношению с энергоснабжающей организацией и управлению электропотреблением, основанный на унифицированной ячейке системы электроснабжения (ЯЧЭЛ) с возможностью создания минигенерирующих мощностей у потребителя и внедрения неоднородной тарифно-инвестиционной политики.

Разработаны теоретические основы видовой надежности и живучести электротехнических комплексов и систем, опирающиеся на теорию техноэволюции, а математически - на технический и ценологический анализ установленного и ремонтируемого электрооборудования длинных временных рядов, систематизированных по видам на основе традиционных параметров (мощность и наименование), что позволяет получить количественные критерии для разработки рекомендаций службам электроремонта по совершенствованию электроремонтной базы и электротехнической промышленности по оптимальному количеству и скорости (срокам) обновления серий электрооборудования.

Разработана концепция региональной информационной базы данных  корреляционно-регрессионных моделей по уровням системы электроснабжения для определения потребности в электрооборудовании, электроконструкциях и электроустановочных изделиях, объемах электромонтажных и электроремонтных работ на предпроектных и проектных стадиях. По данным базы предложена ценологическая система электроремонта и электромонтажа и распределения объемов работ между подразделениями различной централизации (крупными межотраслевыми специализированными предприятиями и монтажно-заготовительными участками; средними отраслевыми централизованными и комплексными подразделениями; мелкими внутризаводскими специализированными цехами) на примере отрасли (черная металлургия) и региона (республика Хакасия). Реализация соответствия Н-распределения электроремонтных и электромонтажных работ структуре специализированных подразделений реализует резерв повышения эффективности поточного производства, составляющий не менее 40%.

Разработаны алгоритмы, модели и методики для менеджмента электроремонта, основанного на управлении разнообразием структуры множества эксплуатируемого электрооборудования (в пределах допускаемых Н-распределением изменений), и предложены ценологические формулы системной трудоемкости, которые при интенсификации электроремонтного производства и управлении структурой дают до 30% повышения производительности труда электроремонтного персонала. Декомпозиция электрооборудования ценологической двухуровневой моделью структуры временных рядов множества ремонтируемых (месяц, квартал, год) электрических машин и их компонент (подшипники, обмоточный провод, сборочные детали) положена в основу справочно-информационной базы данных, которая структурно-топологическим синтезом определяет периодичность и объемы (вплоть до перечня конкретных видов с указанием численностей) электроремонта, потребность в электромонтажных работах, низковольтной аппаратуре, комплектующих, запасных частях и материалах.

8. Внедрение основных положений диссертации реализовано созданием при администрации г.Абакана центра системных исследований, осуществляющего повседненое практическое применение проводимых теоретических разработок. Ценологическая концепция организации электропотребления внедрена на уровне законодательной власти республики Хакасия путем использования результатов диссертационной работы при разработке Закона “Об энергосбережении в Республике Хакасия”. Ценологический подход к созданию среды функционирования малых предприятий внедрен в Государственном Комитете по антимонопольной политике России при защите интересов потребителей электроэнергии. Концепция ЯЧЭЛ в системах электроснабжения малых предприятий реализована при строительстве 4-х малых предприятий в г. Абакане. Информационная база данных “Хакасэлектро” и методология ценологического подхода к определению параметров электропотребления предприятиями Хакасии внедрена в отделе АО “Хакасэнерго”, занимающимся анализом электропотребления предприятиями региона. Инженерные методики повышения эффективности электроремонта управлением разнообразия множества эксплуатируемого электрооборудования и ценологического определения периодичности и объемов электроремонта используются в производстве ПО “Абаканвагонмаш” и ПТП “Черметэлектроремонт” и заимствованы Новосибирским металлургическим заводом, предприятием “Азот” и региональным электроремонтным заводом (г. Новомосковск). Алгоритмы и программы управления структурой проектируемого внедрены в САПР Чермет. Материалы работы вошли в учебник для студентов вузов (Б.И. Кудрин Электроснабжение промышленных предприятий - М.: Энергоатомиздат, 1995), учебное пособие для студентов вузов (1992 г.), справочник статистического материала (1999 г.).